| Nbre de clignotements | Symptômes | Causes |
| --- | --- | --- |
|  | Continuellement allumé | Le moteur ne part pas | ( Coupure du circuit ou court-circuit dans la ligne d’alimentation de l’unité PGM-F1 ( Relais d’arrêt du moteur défectueux. ( Interrupteur d’arrêt défectueux ( Contacteur d’allumage défectueux. ( Capteur d’angle d’inclinaison défectueux ( Unité PGM-F1 défectueuse. ( Fusibles principaux grillés (2 de 30 A). ( Fusible de pompe à carburant grillé. ( Coupure de circuit dans le fil de masse de l’interrupteur d’arrêt moteur. |
| 0 | Pas de clignotement | Le moteur fonctionne normalement | ( Ampoule du témoin PGM-F1 grillée. ( Coupure de circuit dans le fil de masse du témoin lumineux PGM-F1. ( Coupure ou court-circuit dans le fil du témoin lumineux PGM-F1. ( Unité PGM-F1 défectueuse. |
| 0 | Continuellement allumé | Le moteur fonctionne normalement | ( Court-circuit dans le fil du témoin lumineux PGM-F1. ( Court-circuit dans le fil du connecteur de contrôle. ( Unité PGM-F1 défectueuse. |
| 1 | Clignote | Le moteur fonctionne normalement | ( Connexion tache ou mauvais contact au connecteur du capteur de pression absolue. ( Coupure ou court-circuit dans le fil du capteur de pression absolue. ( Capteur de pression absolue défectueux. |
| 2 | Clignote | Le moteur fonctionne normalement | ( Mauvais branchement du tuyau de dépression du capteur de pression absolue. ( Capteur de pression absolue défectueux. |
| 7 | Clignote | Démarrage difficile à basse température | ( Connexion lâche ou mauvais contact au connecteur du capteur de température d’eau. ( Coupure ou court-circuit dans le fil du capteur de température d’eau. ( Capteur de température d’eau défectueux. |
| 8 | Clignote | Mauvaise réponse du moteur lorsque l’on actionne rapidement ta poignée dus gaz | ( Connexion lâche ou mauvais contact au connecteur du capteur papillon de gaz. ( Coupure ou court-circuit dans le fit du capteur de papillon de gaz. ( Capteur de papillon de gaz défectueux. |
| 9 | Clignote | Le moteur fonctionne normalement | ( Connexion lâche ou mauvais contact au connecteur du capteur de température d’air. ( Coupure ou court-circuit dans le fil du capteur de température d’air. ( Capteur de température d’air défectueux. |
| 10 | Clignote | Le moteur fonctionne normalement à basse altitude mais anormalement en altitude | ( Connexion lâche ou mauvais contact au connecteur du capteur de pression atmosphérique. ( Coupure ou court-circuit dans le fil du capteur de pression atmosphérique. ( Capteur de pression atmosphérique défectueux. |
| 11 | Clignote | Le moteur fonctionne normalement | ( Connexion lâche ou mauvais contact au connecteur du capteur de vitesse. ( Coupure ou court-circuit dans le fil du capteur de vitesse. ( Capteur de vitesse défectueux. |
| 12 | Clignote | Le moteur ne part pas | ( Connexion lâche ou mauvais contact au connecteur de l’injecteur n°1 ( Coupure ou court-circuit dans le fil de l’injecteur n°1. ( Injecteur n°1 défectueux. |
| 13 | Clignote | Le moteur ne part pas | ( Connexion lâche ou mauvais contact au connecteur de l’injecteur n°2 ( Coupure ou court-circuit dans le fil de l’injecteur n°2. ( Injecteur n°2 défectueux |
| 14 | Clignote | Le moteur ne part pas | ( Connexion lâche ou mauvais contact au connecteur de l’injecteur n°3 ( Coupure ou court-circuit dans le fil de l’injecteur n°3. ( Injecteur n°3 défectueux |
| 15 | Clignote | Le moteur ne part pas | ( Connexion lâche ou mauvais contact au connecteur de l’injecteur n°4 ( Coupure ou court-circuit dans le fil de l’injecteur n°4. ( Injecteur n°4 défectueux |
| 18 | Clignote | Le moteur ne part pas | ( Connexion ache ou mauvais contact au capteur d’impulsion d’arbres à cames. ( Coupure ou court-circuit dans te fil du capteur d’impulsion d’arbres à cames. ( Capteur d’impulsion d’arbres à cames défectueux. |
| 19 | Clignote | Le moteur ne part pas | ( Connexion luche ou mauvais contact au capteur d’allumage. ( Coupure ou court-circuit dans le fil du capteur d’impulsion d’allumage. ( Capteur d’impulsion d’allumage défectueux. |
| 20 | Clignote | Le moteur fonctionnement normalement mais les données d’auto diagnostic ne sont pas conservées | ( E -PROM du boîtier PGM-F1 - IGN défectueux. |

Tableau de diagnostics pour VFR 800 FI